Určení excitační energie atomu rtuti Franckovým – Hertzovým pokusem

Úkol.

Určete excitační energii rtuti provedením Franckova – Hertzova experimentu.

Klíčová slova.

Excitační energie, kvantování energie, pružná a nepružná srážka elektronu s atomem, Franckova – Hertzova trubice.

Uspořádání experimentu.

Franckova – Hertzova trubice, jejíž schéma je na obrázku 1, je zahřívána ve speciální pícce na teplotu zhruba 160C, kdy uvnitř trubice dochází k vypaření rtuti. Elektrony vyletující z nepřímo žhavené katody C jsou urychlovány elektrickým polem mezi katodou C a anodou A (viz obrázek 1) a na své dráze se srážejí s atomy rtuti. Pokud mají elektrony při průletu kolem anody A dostatečnou kinetickou energii, doletí až k protielektrodě S a zvyšují proud  touto elektrodou. V opačném případě jsou zachyceny anodou A. Závislost proudu  (zesíleného pomocí zesilovače) na anodovém napětí  je sledována pomocí počítače vybaveného měřící kartou s AD převodníkem.

Pomůcky.

1x Franckova – Hertzova trubice na desce; 1x Franckova – Hertzova pícka; 1x speciální zdroj pro Franckovu – Hertzovu trubici; 1x zdroj ss napětí, 0 až 600 V; 1x měřící stejnosměrný zesilovač; 1x laboratorní teploměr, -10 až 250C; 2x kabel BNC; 1x přepínač on/off; 2x propojovací vodič, 150cm; 8x propojovací vodič, 75 cm; 4x propojovací vodič, 50 cm; stolní počítač PC se systémem IP Coach.

Teorie.

Při malém anodovém napětí  elektrony vyletující z katody C pružně narážejí do atomů rtuti bez ztráty kinetické energie. Při průletu kolem kladné anody A jsou některé elektrony zachyceny, některé se dostanou až k protielektrodě S a podílejí se na proudu , který se zvyšováním napětí  vzrůstá. Při hodnotě anodového napětí kolem 4,9 V již mají elektrony v blízkosti anody A kinetickou energii dostatečnou k excitaci atomů rtuti do prvního vzbuzeného stavu (). Dochází k nepružným srážkám, elektrony ztrácejí kinetickou energii a končí svou cestu na kladné anodě A. To se projeví úbytkem proudu .

Při dalším zvyšování anodového napětí  dochází k nepružným srážkám elektronů s atomy rtuti ve stále větší vzdálenosti před anodou A. Elektrony jsou po srážce znovu urychlovány elektrickým polem a ve stále větší míře prolétají kolem anody A až k protielektrodě S. Proud  proto vzrůstá. Při hodnotě napětí zhruba 2x 4,9 V prodělá typický elektron dvě nepružné srážky: první přibližně v polovině své dráhy, druhou v blízkosti anody A. Následkem druhé srážky končí elektron svou pouť na kladné anodě A a nemůže se dostat na protielektrodu S. Proud  klesá do lokálního minima.

Celý popsaný mechanismus se při zvyšování anodového napětí  stále opakuje. Důsledkem je, že na grafu závislosti proudu  oproti napětí  se objeví lokální minima, vzdálená od sebe ekvidistantně o hodnotu . Typický průběh je zobrazen na obrázku 2.

Uvedený výsledek byl ve své době silnou podporou hypotézy o kvantování energie. Lze jej uspokojivě interpretovat pouze tak, že atomu rtuti nepřísluší spojité spektrum možných energetických úrovní, ale existuje pevně daná excitační energie , pro jejíž hodnotu v elektronvoltech platí

. (1)

Excitované atomy rtuti přecházejí do svého základního stavu vyzářením fotonu, pro jehož vlnovou délku  platí

, (2)

kde  je rychlost světla ve vakuu (°vzduchu) a  je Planckova konstanta. Dosazením hodnoty  dostaneme , což odpovídá ultrafialové oblasti.

Obr. 3 Schéma zapojení Franckovy – Hertzovy trubice a měřícího systému IP Coach.

Postup práce.

- Sestavte měřící aparaturu podle schématu na obrázku 3 na předchozí straně. Nezapínejte žádné přístroje bez kontroly vedoucího praktika!

- Po zapnutí pícky počkejte asi 20 min. na dosažení teploty zhruba 160C. Mezitím zkontrolujte všechna napájecí napětí a funkci zesilovače a systému IP Coach. Napětí  na protielektrodě nastavte na 0,5 V.

- Po sepnutí hlavního spínače S anodové napětí automaticky stoupá přibližně logaritmicky. Asi po 60 sekundách jsou data automaticky přenesena do počítače.

- Uložte graf závislosti proudu  na anodovém napětí  na disk počítače. Z grafu odečtěte vzdálenosti sousedních lokálních minim a vypočtěte jejich průměrnou hodnotu , která podle vztahu (1) představuje naměřenou hodnotu excitační energie  v elektronvoltech. Z naměřené hodnoty  vypočtěte vlnovou délku podle vztahu (2) a porovnejte ji s tabelovanou vlnovou délkou.

- Odhadněte chybu měření na základě přesnosti použitých přístrojů a zvolené metody.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Vysvětlete pojmy „kvantování energie“ a „excitovaný stav atomu“.

- Popište pohyb elektronu v elektrickém poli dvou elektrod. Jakou hodnotu kinetické energie může maximálně nabýt?

- Jak se liší pružná srážka od nepružné?

- Vysvětlete a odvoďte vztah (2) pro vlnovou délku záření emitovaného atomy rtuti.

- Formulujte vlastními slovy základní princip měření této úlohy.

- Jaký historický význam má Franckův – Hertzův pokus?

Literatura.

- BEISER, A. Úvod do moderní fyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1978.

- HAJKO, V., aj. Fyzika v experimentoch. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1988.

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991

# Text boxes

Obr. 1 Schéma Franckovy –

Hertzovy trubice

Obr. 2 Graf závislosti  na