Určení Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu

Úkol.

Určete experimentálně hodnotu Planckovy konstanty na základě vnějšího fotoelektrického jevu.

Klíčová slova.

Vnější fotoelektrický jev, výstupní práce elektronu, absorpce, energie fotonu, vakuová fotonka, katoda, anoda, interferenční filtr.

Uspořádání experimentu.

Světlo spektrální Hg-Cd lampy prochází interferenčním filtrem. Výsledné monofrekvenční světlo dopadá na vakuovou fotonku. Napětí na fotonce je zesíleno pomocí zesilovače a změřeno digitálním voltmetrem.

Pomůcky.

1x Hg – Cd výbojka se zdrojem; 1x vakuová fotonka; sada tří interferenčních filtrů; 1x digitální voltmetr; 1x BNC kabel cca 30 cm; 2x propojovací vodič cca 20 cm.

Teorie.

Při určení Planckovy konstanty  hraje zásadní roli vztah

(1)

pro energii  fotonu s frekvencí . Při dopadu fotonu na pokovenou katodu fotonky může dojít k vyražení elektronu z povrchu katody, což označujeme jako vnější fotoelektrický jev. Předpokládejme, že energie  fotonu je celá předána určitému elektronu. K opuštění katody musí elektron vykonat práci , zvanou výstupní práce elektronu z kovu. Rozdíl

(2)

představuje maximální kinetickou energii elektronu po opuštění katody.

Elektrony vyletující z katody dopadají na anodu a nabíjejí ji záporně. Vzniká elektrické pole bránící dalším elektronům v pohybu k anodě. Při hodnotě elektrického napětí  mezi katodou a anodou je energie potřebná pro přechod elektronu z katody na anodu rovna , kde  je elementární náboj. Napětí  mezi katodou a anodou se proto ustálí na hodnotě, pro kterou platí

, (3)

kdy ani kinetická energie  nejrychlejšího elektronu nepostačuje k překonání energetického rozdílu . Spojením rovnic (1), (2) a (3) dostáváme vztah , odkud

. (4)

Mezi napětím na fotonce a frekvencí dopadajícího záření je tedy lineární vztah.

Postup práce.

- Sestavte podle popisu měřící aparaturu (nezapínejte výbojku ani jiné přístroje bez kontroly vedoucího praktika!).

- Postupně na výstup lampy upevňujte jednotlivé interferenční filtry a do tabulky zapisujte  příslušné hodnoty napětí na fotonce.

- Sestrojte graf závislosti napětí  na fotonce na frekvenci dopadajícího světla.

- Metodou lineární regrese proložte grafem přímku a určete její směrnici.

- Ze nalezené směrnice vypočtěte hodnotu Planckovy konstanty.

- Odhadněte chybu měření na základě přesnosti použitých přístrojů a porovnejte získanou hodnotu Planckovy konstanty s tabelovanou hodnotou.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Vysvětlete vnější fotoelektrický jev.

- Definujte výstupní práci elektronu z kovu.

- Jaký je vztah mezi energií fotonu a jeho frekvencí?

- Formulujte vlastními slovy základní princip měření této úlohy.

Literatura.

- BEISER, A. Úvod do moderní fyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1978.

- HAJKO, V., aj. Fyzika v experimentoch. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1988.

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991.