Měření ohniskových vzdáleností čoček

Úkol.

- Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky na základě zobrazovací rovnice.

- Určete ohniskovou vzdálenost tenké rozptylky na základě zobrazovací rovnice.

- Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky Besselovou metodou.

- Určete ohniskovou vzdálenost tlusté čočky metodou dvojího zvětšení.

Klíčová slova.

Geometrická optika, tenká čočka, tlustá čočka, spojka, rozptylka, zobrazovací rovnice, ohnisková vzdálenost, hlavní roviny, předmětová a obrazová vzdálenost, zvětšení.

Uspořádání experimentu.

Světlo žárovkového zdroje prochází transparentním předmětem (štěrbinou ve tvaru křížku nebo průhledným milimetrovým měřítkem), umístěným těsně za zdrojem a dopadá na optickou čočku nebo soustavu čoček. Obraz předmětu, vytvořený čočkami, je zachycen na stínítku. Pomocí stupnice na optické lavici se měří vzájemné vzdálenosti mezi předmětem, obrazem a čočkami. Mezi předmětem a čočkami může být zařazena irisová clona pro zvýšení ostrosti obrazu.

Pomůcky.

1x optická lavice s dvěma podstavci, 150 cm; 1x žárovkový světelný zdroj pro optickou lavici; 2x tenká spojka  (f’=10 cm a f’=15 cm), tenká rozptylka (f’=-10 cm); tlustá čočka (objektiv); 3x posuvný držák čoček pro optickou lavici; 1x držák objektů pro optickou lavici; 1x irisová clona; 1x předmět ve tvaru křížku, 1x průhledné milimetrové měřítko.

Teorie.

1) Zobrazovací rovnice tenké čočky má tvar

, (1)

kde  je obrazová vzdálenost,  předmětová vzdálenost a  obrazová ohnisková vzdálenost. U spojek je, u rozptylek .

V rovnici (1) je použita znaménková konvence, kdy počítáme vzdálenosti kladně ve směru chodu paprsků (tradičně zleva doprava). Např. na obrázku 1 platí , .

Rovnice (1) platí i pro tlusté čočky, ale pak předmětová, resp. obrazová vzdálenost je definována obecněji jako vzdálenost předmětu, resp. obrazu od předmětové, resp. obrazové hlavní roviny. U tenkých čoček jsou tyto roviny totožné a procházejí středem čočky.

Z rovnice (1) snadno odvodíme vztah  (2), který platí pro ohniskovou vzdálenost tenké spojky i rozptylky.

2) K měření ohniskové vzdálenosti rozptylky není možné použít jednoduché uspořádání podle obrázku 2, neboť obraz vytvořený rozptylkou zde není reálný.

Obrázek 3 ukazuje, že také rozptylka může vytvářet reálný obraz, pokud je předmět umístěn za rozptylkou (přesněji za jejím předmětovým ohniskem). Takový předmět vytvoříme snadno pomocnou spojkou a jeho polohu nalezneme pomocí stínítka. Rozptylku pak umístíme do vhodné vzdálenosti za pomocnou spojku před obraz vytvořený spojkou.

Pro ohniskovou vzdálenost rozptylky platí opět vztah (2), přičemž obě veličiny  i  jsou nyní kladné a výsledná hodnota  je záporná.

3) Besselova metoda určení ohniskové vzdálenosti vychází z principu záměnnosti chodu paprsků (tzn. je možné zaměnit předmět a jeho obraz). Pro danou, dostatečně velkou vzdálenost  předmětu od stínítka existují právě dvě polohy čočky, dávající ostrý obraz předmětu na stínítku. Označíme-li podle obrázku 4 vzdálenost těchto poloh , pak z geometrických vztahů a použité znaménkové konvence plyne , . Z principu záměnnosti chodu paprsků dále platí , . Z uvedených rovnic lze vyjádřit ,  a dosazením těchto veličin do zobrazovací rovnice (1) obdržíme výsledný výpočetní vztah Besselovy metody

. (3)

4) Příčné zvětšení je definováno vztahem , kde , resp.  jsou příčné souřadnice předmětového a obrazového bodu. Je-li obraz převrácený, je . Z podobnosti trojúhelníků v obrázku 1 a zobrazovací rovnice (1) lze snadno odvodit vztah . Změříme-li zvětšení ,  pro dvě různé polohy předmětu (a tudíž i obrazu), můžeme z rovnic ,  snadno odvodit závěrečný výpočetní vztah

, resp. . (4)

Druhý vztah (s absolutními hodnotami) platí pro převrácené obrazy, kdy jsou obě zvětšení záporná.

Metoda dvojího zvětšení vychází ze vztahu (4) a používá se zejména u tlustých čoček, u kterých neznáme přesnou polohu hlavních rovin. Protože v (4) vystupuje rozdíl obrazových vzdáleností , můžeme tyto vzdálenosti  měřit od libovolného vztažného bodu tlusté čočky.

Postup práce.

- Sestavte na optické lavici optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti spojky (zdroj , předmět - křížek, irisová clona, spojka -  cm, stínítko).

- Na stínítku zachyťte ostrý obraz předmětu a poznamenejte si polohy předmětu, spojky čočky a stínítka.

- Ze získaných údajů podle vztahu (2) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité spojky.

- Sestavte na optické lavici optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti rozptylky (zdroj , předmět - křížek, irisová clona, pomocná spojka -  cm, rozptylka  cm, stínítko).

- Vyřaďte ze soustavy rozptylku a na stínítku zachyťte ostrý obraz předmětu vytvořený pomocnou spojkou. Zaznamenejte si polohu tohoto obrazu.

- Umístěte rozptylku mezi pomocnou spojku a stínítko dostatečně blízko spojky. Posunem stínítka směrem od rozptylky nalezněte ostrý obraz předmětu. Poznamenejte si polohu rozptylky a stínítka.

- Z naměřených údajů podle vztahu (2) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité rozptylky.

- Sestavte na optické lavici optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou (zdroj , předmět - křížek, irisová clona, spojka -  cm, stínítko). Vzdálenost předmětu a stínítka volte dostatečně velkou () a poznamenejte si ji.

- Posunem spojky od předmětu ke stínítku naleznete dvě polohy, kdy se na stínítku objeví ostrý obraz předmětu. Tyto polohy si poznamenejte.

- Ze získaných údajů podle vztahu (3) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité spojky.

- Sestavte na optické lavici optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti tlusté spojky metodou dvojího zvětšení (zdroj , předmět – průhledné milimetrové měřítko, irisová clona, tlustá čočka - objektiv, stínítko).

- Na stínítku zachyťte ostrý obraz předmětu a poznamenejte si polohu tlusté čočky (libovolného jejího vztažného bodu) a stínítka. Proměřte velikost obrazu a stanovte příčné zvětšení.

- Opakujte bod 12) pro jinou polohu tlusté čočky (a tedy i stínítka).

- Ze získaných údajů podle vztahu (4) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité spojky.

- Porovnejte vypočtené hodnoty ohniskových vzdáleností s údaji od výrobce. Vyhodnoťte chybu každého měření jako chybu veličiny nepřímo měřené.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Jaké jsou základní principy šíření světla v geometrické optice?

- Formulujte zobrazovací rovnici pro čočku. Vysvětlete význam jednotlivých veličin vystupujících v této rovnici včetně použité znaménkové konvence.

- Vysvětlete, čím se liší spojka od rozptylky a tenká čočka od tlusté čočky.

- Objasněte podstatu metody měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček ze zobrazovací rovnice. V čem je komplikovanější měření u rozptylek a jak se tato komplikace řeší?

- Objasněte podstatu metody měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček Besselovou metodou.

- Objasněte podstatu metody měření ohniskových vzdáleností čoček metodou dvojího zvětšení. Proč se tato metoda používá pro tlusté čočky?

Literatura.

- BORN, M., WOLF, E. Principles of Optics. Oxford: Pergamon Press, 1965

- ŠTRBA, A. Všeobecná fyzika 3 Optika. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1979

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994.

- KOZLOVSKÁ, D., MIKOŠEK, M., ZÁŠKODNÝ, P. Fyzikální praktikum III-IV. 1. vyd. Ostrava: PdF v Ostravě, 1990.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991

# Text boxes

### Obr. 1 Zobrazení tenkou spojkou

### Obr. 2 Zobrazení tenkou rozptylkou

(virtuální obraz)

Obr. 3 Zobrazení tenkou rozptylkou (reálný obraz)

### Obr. 4 Besselova metoda