Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou minimální odchylky

Úkol.

- Změřte index lomu hranolu Fraunhoferovou metodou minimální odchylky.

Klíčová slova.

Lom světla, zákon lomu, index lomu, optický hranol, hranolový spektrometr.

Uspořádání experimentu.

Světlo sodíkové výbojky prochází kolimátorem spetrometru a láme se na hranolu pod určitým úhlem. Obraz vstupní štěrbiny kolimátoru je pozorován vhodně natočeným dalekohledem, vybaveným nitkovým křížem. Úhel  odchylky směru šíření světla po lomu oproti původnímu směru je dán pootočením dalekohledu a odečítá se přímo ve stupních na kruhové stupnici spektrometru.

Pomůcky.

1x sodíková výbojka; 1x hranolový spektrometr.

Teorie.

1) Při přechodu světla mezi prostředími o různých indexech lomu , dochází k lomu světla podle zákona lomu

. (1)

Úhel dopadu  a úhel lomu  jsou měřeny od kolmice k rozhraní obou prostředí.

2) Schéma hranolového spektrometru je na obrázku (1). Obraz štěrbiny Š je kolimátorem K projektován do nekonečna. Přibližně rovnoběžný svazek paprsků z kolimátoru K dopadá na hranol H a láme se do vhodně natočeného dalekohledu D, zaostřeného na nekonečno. Úhel natočení dalekohledu lze odečíst na stupnici.

Obr.1 Schéma hranolového spektrometru.               Obr. 2 Průchod světla hranolem.

3) Paprsek světla dopadající na hranol se láme při vstupu do hranolu i při výstupu z hranolu. Pro výslednou odchylku  paprsku od původního směru platí (viz obrázek 2) , kde  je lámavý úhel hranolu. Ze zákona lomu se dá dokázat, že odchylka  je minimální, jedná-li se o tzv. symetrický průchod, kdy , a platí pro ni . V tom případě se dá opět ze zákona lomu odvodit, že index lomu hranolu  je určen hodnotou minimální odchylky  a lámavým úhlem hranolu  podle vztahu

. (2)

Postup práce.

- Zapněte sodíkovou výbojku a nechte ji alespoň pět minut žhavit.

- Zaostřete dalekohled spektrometru na nekonečno (zaměřte jej na  předmět vzdálený alespoň 10 m).

- Natočte hranol lámavým úhlem proti kolimátoru. Nastavte kolimátor spektrometru proti otvoru výbojky.

- Zaostřete obraz štěrbiny posunem přední části kolimátoru a nastavte její šířku na minimální hodnotu, při které je obraz ještě dostatečně jasný.

- Nalezněte v dalekohledu postupně obrazy vstupní štěrbiny kolimátoru vzniklé odrazem na lámavých stěnách hranolu (viz obrázek 3). Změřte příslušné úhly natočení dalekohledu ,  a vypočtěte lámavý úhel hranolu .

- Nastavte kolimátor spektrometru proti otvoru výbojky a nalezněte v dalekohledu obraz vstupní štěrbiny kolimátoru vzniklý lomem na hranolu. Pozor! Při otáčení dalekohledu můžete nalézt několik dalších obrazů štěrbiny, vzniklých vícenásobným odrazem na stěnách hranolu.

- Jemně otáčejte hranolem při současném sledování obrazu štěrbiny dalekohledem. Při určité poloze hranolu se pohyb štěrbiny nejprve zastaví a poté změní na opačný. Úhel mezi směrem kolimátoru a dalekohledu v bodě obratu odpovídá minimální odchylce . Na stupnici odečtěte úhel  pootočení dalekohledu.

- Přetočte hranol i dalekohled na druhou stranu a proveďte obdobné měření na opačné straně. Odečtěte úhel .

- Vypočtěte minimální odchylku  a podle vztahu (2) stanovte index lomu hranolu. Odhadněte chybu měření.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Objasněte jev zvaný lom světla.

- Popište hranolový spektrometr. Na jakém principu funguje? K čemu slouží kolimátor?

- Proč pro měření nepoužijeme obyčejný žárovkový zdroj světla?

- Vysvětlete vlastními slovy princip měření této úlohy.

Literatura.

- BORN, M., WOLF, E. Principles of Optics. Oxford: Pergamon Press, 1965

- ŠTRBA, A. Všeobecná fyzika 3 Optika. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1979

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994.

- KOZLOVSKÁ, D., MIKOŠEK, M., ZÁŠKODNÝ, P. Fyzikální praktikum III-IV. 1. vyd. Ostrava: PdF v Ostravě, 1990.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991

# Text boxes

Obr. 3 Měření lámavého úhlu hranolu