Základní fotometrická měření

Úkol.

- Ověřte platnost fotometrického zákona.

- Sestrojte fotometrický diagram žárovky a vypočtěte její celkový světelný tok.

Klíčová slova.

Světelný tok, svítivost, osvětlení, luxmetr, fotometrický zákon, fotometrický diagram.

Uspořádání experimentu.

- Na optické lavici je umístěn zdroj světla. Světlo zdroje dopadá na luxmetr, umístěný kolmo v určité vzdálenosti  od zdroje. Luxmetr ukazuje hodnotu osvětlení  ve vzdálenosti .

- Luxmetr je umístěn v pevné vzdálenosti  alespoň 1 m od žárovky. Žárovka je otáčivá kolem pevné osy a úhel  jejího otočení je měřitelný na stupnici. Luxmetr měří osvětlení  ve vzdálenosti  ve směru charakterizovaném úhlem . Z veličin  a  lze spočítat svítivost  žárovky ve směru .

Pomůcky.

1x optická lavice, 150 cm; 1x přípravek se žárovkou, otáčivou kolem pevné osy; luxmetr PU 150; 1x držák objektů pro optickou lavici.

Teorie.

Základní fotometrické veličiny.

- světelný tok , udávaný v lumenech [lm], představující „světelný výkon“, procházející určitou plochou.

- svítivost  bodového zdroje v určitém směru, s jednotkou kandela [cd], definovaná vztahem . Vyjadřuje světelný tok připadající na jednotkový prostorový úhel v daném směru (viz obrázek 1).

- osvětlení , udávané v luxech [lx], definované vztahem . Vyjadřuje světelný tok dopadající na jednotkovou plochu (plošnou hustotu světelného toku).

Poznámka.

Velikost prostorového úhlu  ve steradiánech [srad] je definována jako podíl , kde  je velikost plochy, vymezené tímto prostorovým úhlem na kulové ploše o poloměru . Velikost plného prostorového úhlu je .

Fotometrický zákon.

. (1)

Z (1) plyne, že osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje.

Podle vztahu (1) je možné z naměřeného osvětlení  ve vzdálenosti  od zdroje určit jeho svítivost  v daném směru.

Fotometrický diagram.

b Fotometrický diagram určitého zdroje vznikne tak, že od středu tohoto zdroje naneseme úsečky, jejichž délky jsou úměrné svítivosti zdroje v daném směru. Pokud existuje rotační symetrie, stačí fotometrický diagram zkonstruovat pro jedinou rovinu procházející osou symetrie.

Obr. 2 Fotometrický diagram a) prostorový, b) rovinný.

Výpočet celkového světelného toku.

Pro rotačně symetrické rozložení svítivosti světelného zdroje lze odvodit výpočetní vztah

. (2)

Postup práce.

- Sestavte prvky na optické lavici pro ověření fotometrického zákona.

- Seznamte se s ovládáním luxmetru PU 150. Podle návodu zjistěte jeho přesnost (krajní chybu).

- Proměřte závislost osvětlení  na vzdálenosti  od zdroje. Naměřte alespoň 10 hodnot v rozmezí 25 cm až 100 cm.

- Vypočtěte střední hodnotu svítivosti zdroje v měřeném směru jako aritmetický průměr svítivostí  vypočtených ze vztahu (1).

- Nakreslete graf funkce  včetně chybového intervalu a porovnejte jej s grafem funkce dané vztahem (1), do kterého za svítivost  dosaďte střední hodnotu .

- Sestavte na optické lavici prvky pro měření fotometrického diagramu žárovky.

- Nastavte vzdálenost  osy otáčení žárovky a luxmetru přesně jeden metr. Pak je svítivost  v lumenech číselně rovna osvětlení  v luxech.

- Proměřte svítivost  v závislosti na úhlu  natočení žárovky. Volte krok .

- Sestrojte na milimetrový papír rovinný fotometrický diagram žárovky.

- Vypočtěte celkový světelný tok  žárovky podle vztahu (2). Zjistěte příkon   žárovky ve wattech a porovnejte hodnotu  s typickou hodnotou 1700 lm na 100 W uváděnou pro žárovkové zdroje v literatuře.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Jak zní definice světelného toku, svítivosti a osvětlení? Jak tyto veličiny značíme a v jakých jednotkách je udáváme?

- Jak zní definice prostorového úhlu? Proč je velikost plného prostorového úhlu rovna ?

- Formulujte fotometrický zákon.

- Jak lze pomocí luxmetru měřit svítivost světelného zdroje v daném směru?

- Co je to fotometrický diagram světelného zdroje?

- Za jaké podmínky je svítivost v lumenech číselně rovna osvětlení v luxech a proč?

- Odvoďte vztah (2) pro výpočet celkového světelného toku světelného zdroje s rotačně symetrickým rozložením svítivosti.

Literatura.

- BORN, M., WOLF, E. Principles of Optics. Oxford: Pergamon Press, 1965

- ŠTRBA, A. Všeobecná fyzika 3 Optika. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1979

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994.

- KOZLOVSKÁ, D., MIKOŠEK, M., ZÁŠKODNÝ, P. Fyzikální praktikum III-IV. 1. vyd. Ostrava: PdF v Ostravě, 1990.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991

# Text boxes

Obr. 1 K definici svítivosti

b)

a)