Experimenty s laserem

Úkol.

- Ověřte experimentálně platnost teoretického vztahu pro difrakci na kruhovém otvoru.

- Proveďte rekonstrukci hologramu.

Klíčová slova.

Difrakce světla, ohybový jev na kruhovém otvoru, Airyho disk, laser, koherentní záření, rekonstrukce hologramu.

Uspořádání experimentu.

- Koherentní světlo hélium – neónového laseru o vlnové délce  nm dopadá na kruhový otvor, kde dochází k jeho ohybu (difrakci). Ohybový obrazec je snímán fotonkou, vzdálenou od ohybové překážky 120 cm a upevněnou na držáku s možností jemné adjustace v příčném směru. K fotonce je paralelně připojen -ový rezistor. Výstupní napětí fotonky, úměrné intenzitě dopadajícího světla, je vedeno na -ový vstup zesilovače a po zesílení měřeno digitálním voltmetrem.

- Laserový svazek je rozšířen průchodem čočkou o malé ohniskové vzdálenosti. Široký svazek dopadá na vhodně natočený hologram. V prošlém světle lze pod určitým úhlem pozorovat trojrozměrný holografický obraz.

Pomůcky.

1x optická lavice s dvěma podstavci, 150 cm; 1x He-Ne  laser, 1 mW; 1x fotonka polovodičová; 1x adjustovatelný držák; 2x posuvný jezdec pro optickou lavici; 1x držák objektů, 5x5 cm; 1x diapozitiv s ohybovými překážkami; 1x univerzální zesilovač; 1x digitální voltmetr; 1x rezistor, 2,2 ; 2x propojovací vodič, 75 cm; 2x propojovací vodič, 50 cm, 1x perličková čočka, 1x hologram.

Teorie.

1) Dopadá-li rovinná harmonická vlna na překážku ve tvaru kruhového otvoru o průměru , je intenzita  světla vlnové délky  difraktovaného ve směru  dána ve Fraunhoferově aproximaci vztahem

, (1)

kde  je Besselova funkce prvního řádu. Na obrázku 1 je znázorněn příslušný ohybový obrazec. Jedná se o tzv. Airyho disk, obklopený Airyho prstenci.

Obr. 1 Airyho disk a prstence.

Následující tabulka udává polohy minim a maxim v ohybovém obrazci a poměry intenzit v jednotlivých maximech vypočtené podle vztahu (1):

| n | Minimum | Maximum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1,00000 |
| 1 |  |  | 0,01750 |
| 2 |  |  | 0,00416 |
| 3 |  |  | 0,00160 |
| 4 |  |  | 0,00078 |

Tab. 1 Teoretické údaje o minimech a maximech difrakčního obrazce

V praxi neměříme intenzitu ohybového obrazce v závislosti na úhlu , ale v závislosti na příčné poloze  snímací fotonky. Je-li vzdálenost fotonky (roviny ohybového obrazce) od ohybové překážky , platí jednoduchý přepočet

. (2)

2) Holografie je metoda k získání trojrozměrného obrazu objektů. Podrobné vysvětlení jejího principu, založené na použití jednoduché algebry komplexních čísel, lze nalézt v literatuře. Základní princip holografie ukazuje obrázek 2.

Obr. 2 Záznam (a) a rekonstrukce (b) hologramu.

- Záznam (tvorba) hologramu: Na fotografickou desku H dopadá referenční (např. rovinná) vlna R a vlna O vzniklá odrazem od zobrazovaného objektu. Obě vlny mají stejný koherentní zdroj (laser) a skládají se v rovině fotografické desky podle zákona interference. Fotografická deska je médium, které uchovává v každém bodě informaci pouze o střední intenzitě dopadající vlny. Díky existenci referenční vlny R je ale v této informaci obsaženo nejen rozložení intenzity vlny O, ale také rozložení její fáze, což principiálně umožňuje její rekonstrukci.

- Rekonstrukce hologramu: Vyvolaný hologram je tvořen složitou soustavou jemných interferenčních proužků, viditelných pod mikroskopem, ze kterých nelze přímo vyčíst žádné údaje o vzhledu objektu. K získání obrazu objektu je třeba osvětlit hologram stejnou referenční vlnou jako při jeho záznamu. Ve směru původní vlny O se pak šíří rekonstruovaná vlna stejného tvaru. Vzniká neskutečný obraz objektu, pozorovatelný pouhým okem.

Postup práce.

- Sestavte měřící aparaturu. Nezapínejte laser ani ostatní přístroje bez kontroly vedoucího praktika! Nikdy se nedívejte přímo do optického svazku laseru! Po zapnutí nechejte laser a zesilovač asi 20 minut zahřát, aby nedocházelo k nežádoucím fluktuacím.

- Proměřte ohybový obrazec, vzniklý difrakcí na kruhovém otvoru o průměru 0,25 mm. Na začátku měření nastavte všechny prvky na optické lavici tak, aby difrakční obrazec byl osově souměrný a fotonka v jeho středu.

- Sestrojte graf závislosti naměřeného napětí  fotonky na příčné vzdálenosti  středu fotonky od optické osy. Změřte vzdálenost  fotonky od ohybové překážky. Použijte vztah (2) a ověřte, zda pro minima a maxima intenzity platí teoretické údaje uvedené v tabulce 1.

- Sestavte aparaturu pro rekonstrukci hologramu. Přesným polohováním perličkové čočky získejte kvalitní široký laserový svazek. Hologram natočte červenou značkou směrem k laseru a vložte zhruba kolmo do připraveného laserového svazku. Do protokolu o měření popište pozorovaný obraz a uveďte nejvýhodnější úhel pozorování. Ověřte mírným pohybem hlavou, že obraz je opravdu trojrozměrný.

- Vypracujte protokol o měření splňující všechny náležitosti dané vedoucím praktika.

Kontrolní otázky.

- Proč je k měření difrakčních obrazců použito koherentní světlo? Nastává difrakce i u nekoherentního světla?

- Jaký je rozdíl mezi superpozicí a interferencí světla?

- Objasněte pojem Airyho disk a Airyho prstenec.

- Jaký je základní postup při tvorbě a rekonstrukci hologramu?

- V čem spočívá základní princip holografie?

Literatura.

- BORN, M., WOLF, E. Principles of Optics. Oxford: Pergamon Press, 1965

- ŠTRBA, A. Všeobecná fyzika 3 Optika. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1979

- MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999.

- VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983.

- BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974.

- MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991